| ЛАВ-81011 |
| --- |
| Полная масса прицепа, кг 745 Масса снаряженного прицепа, кг 170 Грузоподъёмность, кг 575 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 2900 - ширина 1590 - высота 1280 - погрузочная высота 500 Внутренние размеры кузова, мм - длина 1850 - ширина 1100 - высота борта 350 - высота тента от борта прицепа 300 Колея, мм 1390 Дорожный просвет, мм 167 Объем кузова, куб.м - без тента 0,73 - с тентом 1,5 Шины любой модели 6,45х13 или 6,15х13 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19(1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборуд-е, В 12 |
| Прицеп одноосный, без тормозов, кузов не откидывается, передний и задний борта съёмные. Дышло прямое, удлиняется. Днище - ламинированная фанера . Варианты с двойным бортом и пластиковой крышкой: |
| ЛАВ-81011А, ЛАВ-81011АВ, ЛАВ-81011А ЕВРО |
| Полная масса прицепа, кг 745 685 745 Масса снаряженного прицепа, кг 250 200 255 Масса перевозимого груза, кг 500 495 490 Грузоподъёмность, кг 500 485 600 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 3970 - ширина 1847 - высота 755 755 875 - погрузочная высота 538 484 540 Внутренние размеры кузова, мм - длина 2500 - ширина 1400 - высота борта 240/400 400 - высота тента от борта прицепа 700 Колея, мм 1640 Дорожный просвет, мм 268 260 270 Объем кузова, куб.м - без тента 1,2 - с тентом 3,5 Шины любой модели R13 R13 R14 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0.18-0.19/1.8-1.9 0.22-0.23/2.2-2.3 Сцепное устройство автоматическое, беззазорного, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборуд-е, В 12 |
| Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен откидным кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. ЛАВ-81011АВ – облегченный вариант. ЛАВ-81011В Полная масса прицепа, кг 745 Масса снаряженного прицепа, кг 220 Грузоподъёмность, кг 525 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 3432 - ширина 1667 - высота 1270 - погрузочная высота 510 Внутренние размеры кузова, мм - длина 2000 - ширина 1220 - высота борта 350 (500) - высота тента от борта прицепа 300 Колея, мм 1458 Дорожный просвет, мм 167 Объем кузова, куб.м - без тента (высота борта 350 мм) 0,85 - с тентом (высота борта 500 мм) 1,59 Шины любой модели R13 Сцепное устройство автоматическое, беззазорного, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборуд-е, В 12 Новая модель: «симбиоз» ЛАВ-81011 и ЛАВ-81011А. Рама, дышло и ось прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Борта и крылья из оцинкованной стали. Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен откидным кузовом, передний и задний борта съёмные, дышло V образное. Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес (R13) зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Опорная штанга, регулятор высоты сцепного устройства в стандартной комплектации. ЛАВ-81011ВВ Полная масса прицепа, кг 600 Масса снаряженного прицепа, кг 145 Грузоподъёмность, кг 455 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 3043 - ширина 1667 - высота 805 - погрузочная высота 467 Внутренние размеры кузова, мм - длина 2000 - ширина 1220 - высота борта 350 (500) - высота тента от борта прицепа 300 Колея, мм 1458 Дорожный просвет, мм 167 Сцепной механизм Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Шины любой модели R13 Напряжение сети, питающей электрооборуд-е, В 12 Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, передний и задний борта съёмные, кузов не откидывается, дышло V образное. Ось прицепа полностью оцинкована методом горячего цинкования. Рама, дышло, борта и крылья из оцинкованной стали. Днище - ламинированная фанера. Ресора – 1-листовая. Является «облегчённым» вариантом модели ЛАВ-81011В за счет отсутствия сварной рамы в конструкции прицепа. Опорная стойка и тент с каркасом доступны как опция. ЛАВ-81011С, ЛАВ-81011СВ, ЛАВ-81011С ЕВРО Полная масса прицепа, кг 745 685 745 Масса снаряженного прицепа, кг 250 200 295 Грузоподъёмность, кг 495 485 450 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 4090 4090 4550 - ширина 1947 1947 1947 - высота 765 765 - погрузочная высота 510 510 525 Внутренние размеры кузова, мм - длина 2800 2800 3000 - ширина 1500 1500 1500 - высота борта 240 (400) 240 (400) 400 Высота тента от борта прицепа, мм 1210 Колея, мм 1730 1752 Дорожный просвет, мм 250 270 Сцепной механизм Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Шины любой модели R13 R14 Напряжение сети, питающей электрооборуд-е, В 12 Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Кузов откидной. Опорное колесо, регулятор высоты сцепного устройства и кронштейн для "запаски" в стандартной комплектации. ЛАВ-81011С ЕВРО отличается от модели ЛАВ-81011С следующими параметрами: увеличенный размер кузова 3000х1500 мм, высота борта 400 мм, задние БЛОК фары, изменённая конструкция переднего и заднего бортов, дополнительные подножки на передней части рамы, горизонтально закреплённое запасное колесо (в стандартной комплектации), колёса R 14, шесть грузовых петель в кузове прицепа. ЛАВ-81011СВ – облегченный вариант за счет отсутствия сварной рамы в конструкции прицепа. ЛАВ-81012, ЛАВ-81012A, ЛАВ-81012B, ЛАВ-81012С Параметр Модель 81012 Модель 81012A Модель 81012B Модель 81012C Полная масса прицепа, кг 745 745 745 745 Масса снаряженного прицепа, кг 265 295 335 310 Масса перевозимого груза, кг 480 450 410 435 Грузоподъёмность, кг 500 600 600 600 Габаритные размеры, мм - длина 4682 4820 5030 4920 - ширина 1847 1947 2447 2247 - высота 765 775 775 775 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3200 3500 3500 3500 - ширина 1400 1500 2000 1800 - высота борта 240 240 240 240 Погрузочная высота, мм 520 540 540 540 Колея, мм 1640 1740 2240 2040 Дорожный просвет, мм 167 215 215 215 Объем кузова, куб.м 1,07 1,15 1,68 1,51 Высота тента от борта, мм 1210 Шины любой модели R13 R14/R16 R14/R16 R14/R16 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19(1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 |
| Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес (R13) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Рама, дышло и ось прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Борта и крылья из оцинкованной стали. Прицепы с дополнительной комплектацией: |
| ЛАВ-81012C 4.0, ЛАВ-81012D Полная масса прицепа, кг 745 745 Масса снаряженного прицепа, кг 340 390 Масса перевозимого груза, кг 405 355 Грузоподъёмность, кг 700 800 Габаритные размеры, мм - длина 5410 5160 - ширина 2247 2460 - высота 775 780 - погрузочная высота 540 540 Внутренние размеры кузова, мм - длина 4000 3500 - ширина 1800 2335 - высота борта 240/400 240 - высота тента от борта, мм 1210 Колея, мм 2040 2125 Дорожный просвет, мм 270 270 Шины любой модели R14/R16 R14 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,22...0,23 (2,2...2,3) 0,18...0,19 (1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Кузов откидной у 81012D. ЛАВ-81013, ЛАВ-81013А, ЛАВ-81013В Параметр ЛАВ-81013 ЛАВ-81013А ЛАВ-81013B Полная масса прицепа, кг 745 745 745 Масса снаряженного прицепа, кг 350 400 315 Масса перевозимых грузов, кг 395 345 430 Грузоподъёмность, кг 700 800 700 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 4870 5050 3985 - ширина 1947 2447 1847 - высота 775 775 875 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3500 3500 2500 - ширина 1500 2000 1400 - высота борта 240 240 340 Погрузочная высота, мм 520 Колея, мм 1740 2240 1670 Дорожный просвет, мм 215 Объем кузова, куб.м 1,26 1,68 1,19 Высота тента от борта, мм 1210 1210 700 Шины любой модели 165/70 R13 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19(1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 |
| Прицеп двухосный, без тормозов, снабжен откидным кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес (R13) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. |
| ЛАВ-81013C, ЛАВ-81013D Параметр Модель 81013C Модель 81013D Полная масса прицепа, кг 745 745 Масса снаряженного прицепа, кг 455 480 Масса перевозимых грузов, кг 290 265 Грузоподъёмность, кг 800 800 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 5260 5260 - ширина 2140 2400 - высота 1065 1065 - погрузочная высота 670 670 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3555 3555 - ширина 2000 2260 - высота 240 (400) 240 (400) - высота тента от пола приц. 1457 1457 Колея, мм 1760 2120 Дорожный просвет, мм 250 250 Шины R13 R13 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19/1,8...1,9 0,18...0,19/1,8...1,9 Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50 Напряжение сети, пита- ющей электрооборуд-е, В 12 12 Прицеп двухосный, без тормозов. ВСЕ борта откидные, с возможностью лёгкого демонтажа. Подвеска колес зависимая на 4-х рессорах с гидравлическими амортизаторами. Не требуется категория "Е". ЛАВ-81013Е, ЛАВ-81013Е 4.0 Параметр Модель 81013Е Модель 81013Е 4.0 Полная масса прицепа, кг 745 745 Масса снаряженного прицепа, кг 390 418 Масса перевозимого груза, кг 355 327 Грузоподъёмность, кг 820 820 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 5118 5620 - ширина 2247 2247 - высота 775 775 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3500 4000 - ширина 1800 1800 - высота борта 240 240/400 - высота тента от борта 1210 Колея, мм 2018 2040 Погрузочная высота, мм 520 540 Дорожный просвет, мм 250 270 Объем кузова, куб. м 1,51 Шины любой модели R13 R13 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19 (1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей эл.оборудование, В 12 Подвеска Зависимая, на четырех полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами Прицеп двухосный, без тормозов, снабжен откидным кузовом, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма. Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. Не требуется категория "Е". ЛАВ-81013F Параметр Модель 81013F Полная масса прицепа, кг 748 Масса снаряженного прицепа, кг 590 Грузоподъёмность, кг 800 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 7094 - ширина 2486 - высота 680 Внутренние размеры кузова, мм - длина 5105 - ширина 2360 - высота борта 400 Колея, мм 2103 Шины любой модели R14 Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 Подвеска Зависимая, на четырех полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами Модель ЛАВ-81013F - двухосный, без тормоза, кузов не откидывается, колёса расположены "под платформой" (аналогичен прицепу ЛАВ-81013D; увеличены длина и ширина кузова), размер колёс R14, оснащается: 2-х листовыми рессорами. Максимальная полная масса 748 кг. Все борта откидные с возможностью быстрого съёма. Возможность быстрого демонтажа бортов позволяет превратить бортовой прицеп в грузовую платформу. Предназначен для перевозки мототехники, квадроциклов снегоходов, и др. грузов, по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей. Не требуется категория "Е". ЛАВ-81014 Длинна плав. средства, мм 5000 Полная масса прицепа, кг 745 Масса снаряженного прицепа, кг 244 Масса перевозимого груза, кг 501 Грузоподъёмность, кг 600 Габаритные размеры, мм - длина 5660 - ширина 2100 - высота 1160 Колея, мм 1900 Дорожный просвет, мм 200 Шины любой модели R13 Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) 0,18...0,19(1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 Прицеп одноосный, без тормозов. Подвеска колес (R13) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Боковые ролики с регулируемым углом наклона. Прицеп снабжен специальной "качалкой" для удобства загрузки лодки на прицеп. Прицеп имеет съемный задний фартук позволяющий исключить контакт светотехники с водой во время спуска и подъема плавсредства. ЛАВ-81014А |
| Длинна плав. средства, мм | 5400 |
| Полная масса прицепа, кг | 745 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 280 |
| Масса перевозимого груза, кг | 465 |
| Грузоподъёмность, кг | 700 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 5708 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 1255 |
| Колея, мм | 1876 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Шины любой модели | 6,45х13 или 6,15х13 |
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) |
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |

Прицеп одноосный, без тормозов.  Оборудован передвижным колесным ходом, что позволяет правильно распределить нагрузку перевозимого груза на ось. Конструкция рамы выполнена в усиленном варианте и позволяет оснащать прицеп как роликовой поддержкой судна, так и деревянными ложементами.

ЛАВ-81014А КАТАМАРАН

| Длинна плав. средства, мм | 5400 |
| --- | --- |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 280 |
| Масса перевозимого груза, кг | 465 |
| Грузоподъёмность, кг | 700 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 5708 |
| - ширина | 2400 |
| - высота | 1255 |
| Шины любой модели | R13 |
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |

Прицеп одноосный, без тормозов. Рама, ось прицепа полностью оцинкованные методом горячего цинкования. Крылья выполнены из оцинкованной стали. Подвеска колес (R13) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Направляющие полозы для размещения лодок типа КАТАМАРАН. Для обеспечения оптимальной нагрузки на сцепной шар, подвеска может быть смещена вперед или назад в зависимости от положения центра тяжести перевозимого груза. Оборудован съёмным задним "фартуком" для предотвращения контакта оптики с водой, при спуске  на воду и подъёме лодки из воды. Опорное колесо, ручная лебёдка и кронштейн для "запаски" в стандартной комплектации. Опции: запасное колесо. Не требуется категория "Е".

ЛАВ-81014В

| Длинна плав. средства, мм | 5800 |
| --- | --- |
| Полная масса прицепа, кг | 745 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 387 |
| Масса перевозимого груза, кг | 358 |
| Грузоподъёмность, кг | 800 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина с дышлом | 6610 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 1160 |
| Колея, мм | 1888 |
| Дорожный просвет, мм | 167 |
| Шины любой модели | R13 |

Прицеп двухосный, без тормозов. Подвеска колёс зависимая на 4-х рессорах с гидравлическими амортизаторами.  При этом категория "Е" у водителя не требуется!

Модель может быть оснащена как роликами, так и полозами по желанию Заказчика. Для обеспечения оптимальной нагрузки на сцепной шар, подвеска может быть смещена вперед или назад в зависимости от положения центра тяжести перевозимого груза. Прицеп имеет съемный задний фартук позволяющий исключить контакт светотехники с водой во время спуска и подъема лодки. Так же модель оснащена "качалкой" облегчающей погрузку и разгрузку плавательных средств. Не требуется категория "Е".

ЛАВ-81015

Длинна плав. средства, мм 3900 Полная масса прицепа, кг 745 Масса снаряженного прицепа, кг 196 Грузоподъёмность, кг 549 Габаритные размеры, мм - длина 5015 - ширина 1990 - высота 1050 Колея, мм 1790 Дорожный просвет, мм 200 Шины любой модели 175/70 R13 Давление в шинах, МПа(кг/см2) 0,18...0,19(1,8...1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12

Прицеп одноосный, без тормозов. Подвеска колес (R13) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Направляющие - брус, обтянутый ковролином, или колеса, имеющие регулировку по углу наклона.  Можно заказать вариант с роликами/полозьями и съемным «фартуком».

ЛАВ-81015А

| Длинна плав. средства, мм | 3900 |
| --- | --- |
| Полная масса прицепа, кг | 745 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 280 |
| Масса перевозимого груза, кг | 465 |
| Грузоподъёмность, кг | 600 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 4500 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 1250 |
| Колея, мм | 2295 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Шины любой модели | 195/70 R14 |
| Давление в шинах, МПа(кг/см2) | 0,22-0,23(2,2-2,3) |
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |

Легковой прицеп ЛАВ 81015А предназначен для перевозки двух гидроциклов или двух лодок одновременно, по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей. Прицеп одноосный, без тормозов. Подвеска колес (R13) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Направляющие - брус, обтянутый ковролином.

ЛАВ-81015В Длинна плав. средства, мм 3800 Полная масса прицепа, кг 700 Масса снаряженного прицепа, кг 180 Грузоподъёмность, кг 520 Габаритные размеры, мм - длина 4228 - ширина 1785 - высота 1390 Колея, мм 1575 Дорожный просвет, мм 200 Шины любой модели R13 Давление в шинах, МПа(кг/см2) 0,18-0,19(1,8-1,9) Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 Напряжение сети, питающей электрооборудование, В 12 Прицеп одноосный, без тормозов. Возможен вариант со съемным задним фартуком, позволяющим исключить контакт светотехники с водой во время спуска и подъема лодки, водного мотоцикла. ЛАВ-81016, ЛАВ-81016A

Параметр Модель 81016 Модель 81016A Длинна плав. средства, мм 6300 6300 Полная масса прицепа, кг 1300 1800 Масса снаряженного прицепа, кг 385 400 Грузоподъёмность, кг 915 1400 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 7600 7600 - длина 6910 6910 - ширина 2090 2090 - высота 1360 1360 База, мм 5570 5570 Колея, мм 1890 1890 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом инерционная с механическим приводом - стояночная механическая механическая Шины 195/70 R 14 195R14C Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50

Прицеп одноосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Оснащен 4-мя домкратами с качающимися спаренными колесами для установки лодки. Задняя часть рамы опрокидывается для удобства загрузки лодки на прицеп. Оборудован выдвигающимися (до 1000 мм) штангами с фонарями. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81016 SUPER, ЛАВ-81016A SUPER

Параметр Модель 81016 SUPER Модель 81016A SUPER Длинна плав. средства, мм 6300 6300 Количество осей/колес 1/2 1/2 Полная масса прицепа, кг 1300 1800 Масса снаряженного прицепа, кг 385 400 Грузоподъёмность, кг 915 1400 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 7600 7600 - длина 6910 6910 - ширина 2090 2090 - высота 1360 1360 База, мм 5570 5570 Колея, мм 1890 1890 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом инерционная с механическим приводом - стояночная механическая механическая Шины 195/70 R14 195 R14C Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50

Легковой прицеп ЛАВ 81016/81016А SUPER отличается от модели ЛАВ-81016/81016А улучшенной комплектацией: алюминиевыми полированными дисками немецкой фирмы "TOMASON"; шинами марки "DUNLOP" или аналогичными; тормозом наката с покрытием из полированного никеля; лебедкой в защитном корпусе и опорным колесом американской фирмы "FULTON"; боковыми и килевыми роликами от немецких производителей, светодиодными фонарями. В комплект поставки входит замок и пластиковая накладка на сцепное устройство. Технические характеристики полностью аналогичны модели ЛАВ-81016/81016А. Категория "Е" обязательна. ЛАВ-81017

Длинна плав. средства, мм 7000 Количество осей/колес 2/4 Полная масса прицепа, кг 2400 Масса снаряженного прицепа, кг 670 Грузоподъёмность, кг 1730 Габаритные размеры, мм - длина 6750 - ширина 2250 - высота 1240 База, мм 4635+680 Колея, мм 2055 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная механическая Шины 195/70 R 14 Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50

Рама, оси прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Крылья выполнены из оцинкованной стали. Прицеп двухосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Оснащен 4-мя домкратами с качающимися спаренными колесами для установки лодки.  Опорное колесо, ручная лебёдка, кронштейн для "запаски", запасное колесо - в стандартной комплектации.  выпускаться только с выдвигающимися (до 1000 мм) штангами с задними фонарями. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81017

с ложементами и выдвижными штангами с задними фонарями

Прицеп двухосный, с тормозом наката. Предназначен для перевозки лодки или катера с жёстким корпусом длиной до 7,0 м по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей. Рама, оси прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Крылья выполнены из оцинкованной стали. Подвеска колес (R14) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Оснащен: 4-мя ложементами (по 2 с каждой стороны), имеющими регулировку по высоте, ширине и углу наклона, для установки плавсредства, выдвигающимися (до 1000 мм) штангами с задними фонарями.

Сцепное устройство шарового типа, под шар D 50 мм. Полная масса 2400 кг. Грузоподъёмность 1730 кг. Габаритные размеры, мм - длина 6750; - ширина 2250; - высота 1240. Опорное колесо, носовой упор с установленной на нём ручной лебёдкой, кронштейн для "запаски", запасное колесо - в стандартной комплектации. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81017 SUPER

| Длинна плав. средства, мм | 7000 |
| --- | --- |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Полная масса прицепа, кг | 2400 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 670 |
| Грузоподъёмность, кг | 1730 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина с дышлом | 6750 |
| - ширина | 2250 |
| - высота | 1240 |
| База, мм | 4635+680 |
| Колея, мм | 2055 |
| Тормозные системы |
| - рабочая | инерционная с механическим приводом |
| - стояночная | механическая |
| Шины | 195/70 R14 |
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |

Легковой прицеп ЛАВ 81017 SUPER отличается от модели ЛАВ-81017 улучшенной комплектацией: алюминиевыми полированными дисками немецкой фирмы "TOMASON"; шинами марки "DUNLOP" или аналогичными; тормозом наката с покрытием из полированного никеля; лебедкой в  защитном корпусе и опорным колесом американской фирмы "FULTON"; боковыми и килевыми роликами от немецких производителей, светодиодными фонарями. В коплект поставки входит замок и пластиковая накладка на сцепное устройство. Технические характеристики полностью аналогичны модели ЛАВ-81017. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81018, ЛАВ-81018А

Параметр Модель 81018 Модель 81018A Длинна плав. средства, мм 8000 8000 Количество осей/колес 2/4 2/4 Полная масса прицепа, кг 3500 3000 Масса снаряженного прицепа, кг 820 800 Грузоподъёмность, кг 2680 2200 Габаритные размеры, мм - длина 7840 7800 - ширина 2350 2350 - высота 1430 1430 База, мм 5455+690 5415+690 Колея, мм 2155 2155 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная механическая Шины 195 R14С 185 R14С Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50

Рама, оси прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Крылья выполнены из оцинкованной стали. Прицеп двухосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами (8шт). Оснащен 4-мя домкратами с качающимися спаренными колесами для установки лодки.  Опорное колесо, ручная лебёдка, кронштейн для "запаски", запасное колесо - в стандартной комплектации.  Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81019, ЛАВ-81019-А

Количество осей/колес 1/2 2/4 Полная масса прицепа, кг 1300 3000 Масса снаряженного прицепа, кг 510 1030 Грузоподъёмность, кг 790 1970 Габаритные размеры, мм - длина 6750 9440 - ширина 2500 2500 - высота 1000 1500 - база 4670 6490 - колея 2110 1985 Габаритные размеры платформы, мм - длина 5000 7500 - ширина 2320 2250 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом инерционная с механическим приводом - стояночная механическая механическая Колеса R10 R10 Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50

Легковой прицеп предназначен для перевозки судна на воздушной подушке и др. техники, грузов по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей. Рама, дышло и ось прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Прицеп одноосный, с тормозом наката. Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес (R10) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Опорное колесо, кронштейн для "запаски" и запасное колесо в стандартной комплектации. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81020

Количество осей/колёс 1/2 Полная масса прицепа, кг 1800 Масса снаряженного прицепа, кг 320 Грузоподъёмность, кг 1480 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 3570 - длина 3408 - ширина 1700 - высота 970 max - колея 1500 - база 2388-2550 Тормозная система - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная Механическая Сцепное устройство петля НАТО Колёса 195/70 R14C Диаметр сцепного шара, мм 76

Легковой прицеп ЛАВ 81020 предназначен для перевозки генераторного и компрессорного оборудования. Прицеп одноосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Опорное колесо в стандартной комплектации. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81021, ЛАВ-81021A Параметр Модель 81021 Модель 81021A Количество осей/колёс 2/4 2/4 Полная масса прицепа, кг 3500 2400 Масса снаряженного прицепа, кг 950 900 Грузоподъёмность, кг 2550 1500 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 5925 5925 - ширина 2450 2450 - высота 1280 1280 - база 3400+730 3400+730 - колея 2245 2245 Габаритные размеры платформы, мм - длина 4000 4000 - ширина 2000 2000 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом инерционная с механическим приводом - стояночная механическая механическая Шины 195R14C 195/70 R14 Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50 50 Легковой прицеп ЛАВ 81021 предназначен для перевозки автомобилей и другой техники. Прицеп двухосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14С) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Опорное колесо; запасное колесо; опорные стойки сзади, на боковой части рамы прицепа; трапы для заезда; ручная лебёдка - в стандартной комплектации. Категория "Е" обязательна. Прицеп с откинутыми трапами:

ЛАВ-81022, ЛАВ-81022A

Параметр Модель 81022 Модель 81022A Полная масса прицепа, кг 1700 2700 Масса снаряженного прицепа, кг 520 600 Грузоподъёмность, кг 1180 2100 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 4970 5465 - ширина 1923 2443 - высота 770 860 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3500 3500 - ширина 1500 2000 - высота борта 240 240 - высота тента от борта 1210 1210 Погрузочная высота, мм 540 540 Колея, мм 1740 2230 Дорожный просвет, мм 270 270 Объём кузова, куб. м 1,15 1,68 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная механическая Шины любой модели 175/70R13 185 R14C Диск R13, 4x98 R14, 4x100 Диаметр сцепного шара, мм 50 50

Прицеп двухосный, с тормозом наката, кузов не откидывается, передний и задний борта откидные, с возможностью быстрого съёма, Дышло V-образное. Днище - ламинированная фанера. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81022В, ЛАВ-81022С

Параметр Модель 81022В Модель 81022С Полная масса прицепа, кг 3500 3500 Масса снаряженного прицепа, кг 700 900 Грузоподъёмность, кг 2800 2600 Габаритные размеры, мм - длина с дышлом 5561 7122 - ширина 2386 2486 - высота 730 1150 Внутренние размеры кузова, мм - длина 3555 5105 - ширина 2260 2360 - высота борта 400 400 Погрузочная высота, мм - 730 Колея, мм 2003 2103 База, мм 3395 4308 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная механическая Шины любой модели R14C Диаметр сцепного шара, мм 50

Прицеп двухосный, c тормозом наката, кузов не откидывается, колёса расположены "под платформой" (аналогичен прицепу ЛАВ-81013D; только оснащён тормозами), Запасное колесо в стандартной комплектации. Все борта откидные с возможностью быстрого съёма. По желанию заказчика прицеп может быть оснащён дополнительными опорными стойками. Категория "Е" обязательна.

Крышка может быть установлена на модели ЛАВ-81013D и ЛАВ-81022В.

ЛАВ-81023

Длинна плав. средства, мм 9500 Количество осей/колес 3/6 Полная масса прицепа, кг 3500 Масса снаряженного прицепа, кг 1310 Масса перевозимого груза, кг 2190 Грузоподъёмность, кг 4100 Габаритные размеры, мм - длина 10414 - ширина 2430 - высота 1990 База, мм 7240+800+800 Колея, мм 2210 Тормозные системы - рабочая инерционная с механическим приводом - стояночная механическая Шины 195R14С Сцепное устройство шарового типа Диаметр сцепного шара, мм 50

Легковой прицеп ЛАВ 81023 предназначен для перевозки лодок или катера с жёстким корпусом. Рама, оси прицепа полностью оцинкованы методом горячего цинкования. Крылья выполнены из оцинкованной стали. Прицеп трёхосный, с тормозом наката (прицеп оснащен двумя осями, оборудованными тормозами, третья ось (задняя) тормозами не оснащается). Подвеска колес (R14) на шести полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами (12 шт). Оснащен 6-ю домкратами с качающимися спаренными колесами для установки лодки.  Возможен вариант исполнения со сцепным устройством "петля НАТО" диаметром 76 мм. Опорное колесо, ручная лебёдка, запасное колесо - в стандартной комплектации. Категория "Е" обязательна.

ЛАВ-81100

| Длинна плав. средства, мм | 11000 |
| --- | --- |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Полная масса прицепа, кг | 10000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 1630 |
| Грузоподъёмность, кг | 8370 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 9465 |
| - ширина | 3320 |
| - высота | 1610 |
| База, мм | 1190 |
| Колея, мм | 3020 |
| Шины | 300/80-15,3 |
| Сцепное устройство | Сцепная петля 90 мм |

Транспортная тележка для катеров, лодок с жёстким корпусом длиной до 11 метров. Предназначена для транспортировки ТОЛЬКО по территории  водного клуба со скоростью не более 5 км/ч. Рама, оси тележки полностью оцинкованы методом "горячего цинкования".  Тележка двухосная. Колёса - 300/80-15,3. Снабжена спаренным носовым упором, килевыми роликами, 6-ю боковыми упорами для фиксации катера. Спаренное опорное колесо в стандартной комплектации.

ЛАВ 81025A - 81025H

| Параметр | 81025A | 81025B | 81025C | 81025D | 81025E | 81025F | 81025G | 81025H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Полная масса прицепа, кг | 3000 | 3500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 855 | 900 | 970 | 1100 | 980 | 1050 | 1130 | 1210 |
| Грузоподъёмность, кг | 2145 | 2100 | 2030 | 1900 | 2520 | 2450 | 2370 | 2290 |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина | 5435 | 6015 | 6590 | 7065 | 6015 | 6590 | 7740 | 8320 |
| Ширина | 2440 |
| Высота | 2660 |
| Габаритные размеры фургона, мм |
| Длина | 3515 | 4095 | 4670 | 5245 | 4095 | 4670 | 5820 | 6400 |
| Ширина | 2000 |
| Высота | 2050 |
| База, мм | 3300+710 | 3580+710 | 3880+710 | 4170+710 | 3580+710 | 3880+710 | 4460+710 | 4750+710 |
| Колея, мм | 2232 |

Рамы прицепов оцинкованы, фургон выполнен из пластиковых "сэндвич"-панелей толщиной 35 мм.  Прицеп двухосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. В задней части прицепа имеются опорные стойки, исключающие опрокидывание при погрузке, и распашные двери с фиксацией в открытом положении. Погрузочная высота – 590 мм. Опорное и запасное колесо в стандартной комплектации. Тормозные системы: рабочая - инерционная с механическим приводом, стояночная – механическая.